### APSTIPRINĀTS

Priekules novada domes iepirkumu komisijas

2013.gada 20.februāra sēdē,

protokols Nr.4-1

IEPIRKUMA

„Lietota mikroautobusa (8+1)iegāde Priekules novada pašvaldībai”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr.PND/2013 – 4

Priekule

2013

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – PND/2013 – 4

1.2. Pasūtītājs:

Priekules novada dome

Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Reģ. Nr. 90000031601

Tālrunis 63461006, fakss  63497937

e-pasta adrese: dome@priekulesnovads.lv

mājaslapa: www.priekulesnovads.lv

1.3. Iepirkuma metode - iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā.

1.4. Iepirkuma dokumentu saņemšana

1.4.1. Ieinteresētās personas ar iepirkuma dokumentiem (nolikumu, tehnisko specifikāciju) bez maksas var iepazīties uz vietas Priekules novada domē (Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā) darba dienās no plkst.8:00–12:00 un 12:45–17:00 (piektdienās līdz 16:00) vai Priekules novada domes mājaslapā www.priekulesnovads.lv sadaļā ”Publiskie iepirkumi” līdz 2013.gada 4.martam plkst.11:00

1.4.2. Kontaktpersona: Priekules novada domes izpilddirektors Andris Razma, tel.63461391, 29176392, e-pasts direktors@priekulesnovads.lv .

1.5. Piedāvājuma iesniegšana

1.5.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt personīgi Priekules novada domē pie sekretāres vai atsūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā līdz 2013.gada 4.martam plkst.11:00 uz adresi: Priekules novada dome, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, LV - 3434, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: www.iub.gov.lv. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.5.2. Pasūtītājs neatbild par pazudušiem pieteikumiem, un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana, ja pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas metodi.

1.5.3. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā, uz aploksnes atzīmējot saņemšanas datumu, laiku un reģistrēšanas numuru. Aploksnes tiek glabātas neatvērtas līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.

1.5.4. Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets: Lietota mikroautobusa (8+1) iegāde Priekules novada pašvaldībai saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums).

2.2. Līguma izpildes laiks un vieta: piegādes laiks ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas. Pasūtītājs un piegādātājs var vienoties par īsāku piegādes laiku, slēdzot līgumu. Mikroautobusa piegādes vieta: Liepāja.

## 2.3. Cita informācija:

#### 2.3.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā.

### 2.3.2. Pretendents savus jautājumus iesniedz rakstveidā Priekules novada domē (adrese – Saules iela 1, Priekule, Priekules novads). Ja no ieinteresētā Pretendenta ir saņemts jautājums, Pasūtītājs sagatavo atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu, nenorādot iesniedzēju, Publisko iepirkuma likuma noteiktajos termiņos nosūta visiem Pretendentiem, kuri Pasūtītājam ir zināmi, un Pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus. Sagatavotā atbilde tiek ievietota pasūtītāja majaslapā www.priekulesnovads.lv sadaļā ”Publiskie iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma paziņojuma ar norādi „Papildus informācija”.

## 3. Prasības piedāvājuma noformēšanai

### 3.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar iepirkuma nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus iepirkuma noteikumus un prasības.

3.2. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

3.2.1. pasūtītāja nosaukums un adrese;

3.2.2. atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Lietota mikroautobusa (8+1) iegāde Priekules novada pašvaldībai”;

3.2.3. atzīme „Iepirkuma identifikācijas Nr.PND/2013-4”

3.2.4. atzīme „Neatvērt līdz 2013.gada 4.martam plkst.11:00”;

3.2.5. pretendenta nosaukums un adrese.

3.3. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā vienā eksemplārā.

3.4. Dokumenti jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.5. Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs, kurā norādīts secīgs piedāvājumā iesniegto dokumentu nosaukumu saraksts un attiecīgās piedāvājuma lapaspuses numurs, kurā konkrētais dokuments atrodams.

3.6. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un parakstītiem, lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un iestarpinājumiem. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt cauršūta, visai informācijai jābūt skaidri izlasāmai.

3.7. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar mikroautobusa pārdošanu un piegādi saistītās izmaksas – gan paredzamās, gan tādas, kuras pretendentam vajadzētu paredzēt, un atbilstošos nodokļus.

3.8. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:

3.8.1. finanšu piedāvājuma (1.pielikums);

3.8.2. nolikuma 4.punktā minētajiem pretendenta kvalifikācijas atlases dokumentiem;

3.8.3. tehniskās specifikācijas (3.pielikums).

3.9. Piedāvājuma grozījumus noformē un iesniedz atbilstoši nolikuma 3.2.punktā minētajām prasībām, uz aploksnes papildus iepriekš prasītajai informācijai norādot atzīmi: „Piedāvājuma grozījumi”.

3.10. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.11. Pretendentam jāuzņemas visi izdevumi, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, un Pasūtītājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem.

### 3.12. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

3.13. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši nolikuma 3.2.punktā minētajām prasībām.

4. PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI

4.1. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti:

| Prasība | Iesniedzamie dokumenti | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| Atbilstība PIL 81.panta piektajai daļai |
| 4.1.1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts | Pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar 2.pielikumu). | Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma saņemšanas ir jāiesniedz izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā. Pretendents drīkst iesniegt šajā punktā minēto izziņu kopā ar piedāvājumu. |
| 4.1.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. | Pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar 2.pielikumu). | Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma saņemšanas ir jāiesniedz izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Pretendents drīkst iesniegt šajā punktā minēto izziņu kopā ar piedāvājumu. |
| Atbilstība profesionālās darbības veikšanai |
| 4.1.3. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | *ja pretendents nav reģistrēts Latvijā, tam jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija; *Latvijā reģistrētam pretendentam reģistrācijas apliecība nav jāiesniedz; *Fiziskām personām jāiesniedz VID izsniegta nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa (personīgā īpašuma (mantas) pārdošanas apliecinājums). | Informāciju par Latvijā reģistrētiem pretendentiem iepirkumu komisija pārbauda publiski pieejamās datu bāzēs. |

4.2. Šī nolikuma 4.1.punktā noteiktā 1., 2. un 3.prasība attiecināma uz:

4.2.1. pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir	vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības;

4.2.2. personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

4.2.3. pretendenta norādīto personu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst šī iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

4.3. Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz šī nolikuma 4.2.punktā noteikto personu parakstīti apliecinājumi saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu.

4.4. Ja Pretendents vai pretendenta apakšuzņēmējs nav iesniedzis kaut vienu no uz viņu attiecināmiem nolikuma 4.1.punktā minētajiem dokumentiem, Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no turpmākās vērtēšanas.

4.5. Pretendenti, kuri snieguši nepatiesu informāciju vai nav to snieguši vispār, vai arī sniegtā informācija neapliecina pretendenta atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tiek izslēgti no tālākas vērtēšanas.

4.6. Ja pasūtītājs publiskās datubāzēs nevar iegūt informāciju par Pretendenta atbilstību 4.1. punkta 1. un 2.prasībā minētajiem faktiem, Pasūtītājs pieprasa izziņas tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Izziņas iesniedzamas arī par 4.2.punktā minētajām personām.

4.7. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, prasītās izziņas jāiesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā.

4.8. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas.

4.9. Ja attiecīgais Pretendents 4.7.punktā minētajā termiņā neiesniedz prasītās izziņas, Pasūtītājs to izslēdz no tālākas dalības iepirkumā un nosaka nākamo pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši šī nolikuma 5.3.6.punktā noteiktajai kārtībai.

4.10. Ja saskaņā ar šo nolikumu Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pielikumos pievienotajām formām, tad tie iesniedzami atbilstoši šīm formām un saturam. Gadījumos, ja piedāvājumā iesniegti dokumenti, neizmantojot dotās formas, tiek vērtēts, vai tajos sniegta visa pievienotajās formās prasītā informācija.

## 5. Piedāvājumu vērtēšana

5.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šā nolikuma 1.4.1.punktā minētā termiņa, netiek vērtēti. Tie neatvērti tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

5.2. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.3. Iepirkuma komisija:

5.3.1. Pārbauda piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 3.punktā (izņemot 3.7. un 3.8.punktā) minētajām prasībām (prasības piedāvājumu noformēšanai). Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kas atbilst visām norādītajām prasībām. Konstatējot atkāpes no nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām, komisija izvērtē to būtiskumu un ietekmi uz turpmāko piedāvājuma vērtēšanas procesu un lemj par tālāku piedāvājuma vērtēšanu vai izslēgšanu no tālākas vērtēšanas.

5.3.2. Pārbauda piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 4.punktā minētajām prasībām (pretendentu atlases dokumenti). Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuros ir iesniegti visi dokumenti un tajos sniegta visa prasītā informācija, kā arī sniegtā informācija apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuros nav iesniegti visi 4.punktā minētie dokumenti vai nav norādīta visa prasītā informācija, vai arī ja sniegtā informācija neatbilst pretendentiem izvirzītajām prasībām, tiek noraidīti un tālāk netiek vērtēti.

5.3.3. Pārbauda piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuros ir iekļautas visas tehniskajā specifikācijā norādītās pozīcijas, un piedāvājums atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiek vērtēti.

5.3.4. Pirms cenu salīdzināšanas pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas konstatē, tad tās tiek izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

5.3.5. Nosaka pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izvēloties no piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu, un pieprasa nepieciešamības gadījumā šim pretendentam iesniegt šī nolikuma 4.1.punkta 1. un 2. prasībā minētās izziņas.

5.3.6. Pēc 5.3.5.punktā minēto izziņu saņemšanas izvērtē to atbilstību nolikumā norādītajām prasībām un pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu, vai nosaka nākamo pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, t.i., pretendents, kura piedāvājums atbilst visām nolikumā minētajām prasībām un ir ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu.

# 6. Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana

## 6.1. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbilst nolikumā minētajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu atbilstoši šī nolikuma 5.3.6.punktā minētajai kārtībai.

## 6.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiek informēti par pieņemto lēmumu.

6.3. Pasūtītājs slēdz ar izraudzīto pretendentu līgumu (4.pielikums), pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu, un saskaņā ar šī nolikuma noteikumiem.

# 10. Pielikumu saraksts

Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums		Finanšu piedāvājums;

2.pielikums		Apliecinājums;

3.pielikums		Tehniskā specifikācija;

4.pielikums		Līguma projekts.

1.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam ar identifikācijas Nr. PND/2013 – 4

„Lietota mikroautobusa (8+1) iegāde Priekules novada pašvaldībai”

1. IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | Reģ.Nr.: Adrese: Banka: Kods: Konts: Tālrunis: Fakss: e-pasta adrese: |

2. KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis |  |
| Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mēs piedāvājam piegādāt lietotu mikroautobusu (8+1) Priekules novada pašvaldībai saskaņā ar iepirkuma nolikumā norādītajiem nosacījumiem un atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

3.2. Mūsu piedāvājums ir:

| Iepirkuma priekšmets | Piedāvājuma cena bez PVN (LVL) | PVN, 21% (LVL) | Piedāvājuma cena ar PVN (LVL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikroautobuss ______________________ ( marka, modelis) |  |  |  |

3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, tajā skaitā ar tehnisko specifikāciju, tajā norādītajām prasībām. Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar mikroautobusa pārdošanu un piegādi saistītie izdevumi. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā līguma darbības laikā.

______________________________	______________________________________

(amats)					(paraksts un paraksta atšifrējums)

Z.v.

2.pielikums

APLIECINĀJUMS

Priekules novada domei

2013.gada ____ . ______________________

______________________________________________ apliecina, ka attiecībā uz to

(pretendenta nosaukums)

nepastāv šādi nosacījumi:

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

3.pielikums

Tehniskā specifikācija

iepirkumam

„Lietota mikroautobusa (8+1) iegāde Priekules novada pašvaldībai”

(iepirkuma identifikācijas Nr. PND/2013-4)

| Pozīcija | Prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Automašīna (modelis) | Mikroautobuss / vieglais pasažieru |  |
| Sēdvietu skaits | 8+1 vietas |  |
| Piedziņa | Priekšas |  |
| Izlaides gads | Ne vecāks kā 2007.g. |  |
| Pārnesuma kārba | Manuāla |  |
| Pārnesuma skaits | Ne mazāk kā 6 ātrumi |  |
| Nobraukums nodošanas brīdī | Ne lielāks kā 250 tk. km |  |
| Riepas | R16C |  |
| Dzinējs | Dīzelis |  |
| Dzinēja tilpums | Ne mazāk kā 2000 cm3 |  |
| Dzinēja jauda | Ne mazāk kā 96 kW |  |
| Degvielas tvertne | Ne mazāk kā 68 l |  |
| Celtspēja | Līdz 1200 kg |  |
| Pilna masa | Līdz 3000 kg |  |
| Riteņu garenbāze | Ne mazāka par 3400 mm |  |
| Automašīnas garums | Ne lielāks par 5300 mm |  |
| Automašīnas platums ar spoguļiem | Ne mazāks par 2200 mm |  |
| Automašīnas augstums | Ne lielāks par 2000 mm |  |
| Pretaizdzīšanas ierīce | Ražotāja signalizācija ar salona apsardzi un pretaizvilkšanas funkciju; |  |
| Drošības aprīkojums | Vadītāja un pasažiera drošības spilveni (AIRBAG) ABS bremzes (iekļaujot stabilitātes sistēmu ESP) |  |
| Papildus prasības | Stūres pastiprinātājs |  |
|  | Centrālā atslēga |  |
|  | Elektriskie stiklu pacēlāji |  |
|  | Elektriskie spoguļi |  |
|  | Partikulfiltrs |  |
|  | Priekšējais dubultsēdeklis |  |
|  | Klima automātika(divjoslu) |  |
|  | Salona filtrs |  |
|  | bortkompjūters |  |
|  | autonomā apkures sistēma(VEBASTO) |  |
| Automašīnas aprīkojumā | Radio, CD, stereo sistēma, tonēti logi, rezerves ritenis, domkrats, riteņu atslēga, trīsstūris, gumijas paklāji. |  |
| Tehniskā apskate | Jābūt veiktai ne ātrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms iepirkuma līguma noslēgšanas. |  |

* - Tukšajos lauciņos pretendents norāda piedāvātajai automašīnai atbilstošo tehnisko rādītāju vai arī norāda vai piedāvātā automašīna atbilst attiecīgajai prasībai, norādot “atbilst” vai “neatbilst”.

Pretendentam, piegādājot automašīnu, jānodod Pasūtītāja pārstāvim arī:

- automašīnas servisa grāmatiņa;

- tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas dokumentācija;

- rezerves atslēgas;

- transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība.

Pretendents drīkst pievienot arī citu informāciju un materiālus, kas raksturo piedāvāto automašīnu tehniski un vizuāli

______________________________	______________________________________

(amats)					(paraksts un paraksta atšifrējums)

Z.v.

4.pielikums

Iepirkuma līgums

Priekulē

2013.gada ___.___________________					Nr. ____________

Priekules novada dome, reģ.Nr.90000031601, tās priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada domes 2009.gada 22.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata, turpmāk saukts “Pasūtītājs", no vienas puses

un

__________________, reģ.Nr._______________, tās_________________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs” otras puses,

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”,

saskaņā ar iepirkuma „Lietota mikroautobusa (8+1) iegāde Priekules novada pašvaldībai” (iepirkuma identifikācijas Nr.PND/2013-4) rezultātiem noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

- Līguma priekšmets

1.1. Pircējs pērk, un Pārdevējs pārdod _____.gadā izgatavotu lietotu pasažieru mikroautobusu _____________________ (norādīta mikroautobusa marka, modelis) ar valsts reģistrācijas Nr. ___________, šasijas Nr. _______________________________, krāsa – ____________ (norādīta mikroautobusa virsbūves krāsa), turpmāk tekstā Automašīna.

1.2. Pārdevējs garantē, ka Automašīna nav atsavināta, nav ieķīlāta, nav apgrūtināta ar parādiem un saistībām un par to nav tiesas strīdu.

1.3. Pārdevējs garantē, ka Automašīna ir tā īpašums, ko apliecina transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība, un tam ir tiesības slēgt šādu līgumu.

1.4. Šī Līguma parakstīšanas brīdī Pircējam ir zināms Automašīnas stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.

  - Īpašuma tiesības uz Automašīnu Pircējam pāriet ar automašīnas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.

2. Samaksas noteikumi

2.1. Līguma kopējā summa ir Ls __________ (_______________________________), kas sastāv no līgumcenas Ls ___________ (______________________________) un PVN 21% summas Ls ___________ (________________________________).

2.2. Puses Automašīnas cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otram līdzējam.

2.3. Pircējs 2.1.punktā minēto summu pārskaita Pārdevēja norādītajā bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas.

  - Automašīnas pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz Pircējs.

- Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Pārdevējs no savas puses apņemas:

    - nodot Pircējam Automašīnu, tās atslēgas un dokumentāciju 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pircējs pārskaitījis Līguma 2.1.punktā minēto summu uz Pārdevēja norādīto kontu;

    - nodrošināt visas darbības, lai Automašīnu varētu pārreģistrēt uz Pircēja vārda.

  - Pircējs no savas puses apņemas pieņemt no Pārdevēja automašīnu Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Saņemot Automašīnu, Pircējs veic tās apskati un paraksta pieņemšanas- nodošanas aktu.

  - Pārdevējs nav atbildīgs, ja pēc automašīnas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas automašīnai tiek konstatēti jebkādi defekti (t.sk. apslēpti trūkumi).

4. Automašīnas nodošanas un pieņemšanas kārtība

4.1. Automašīnas nodošana un pieņemšana notiek Pircēja norādītajā vietā abu līdzēju pilnvaroto personu klātbūtnē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pircējs pārskaitījis Līguma 2.1.punktā minēto summu uz Pārdevēja norādīto kontu. Par to tiek sastādīts nodošanas – pieņemšanas akts.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Visus strīdus, kas Pusēm varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses viena mēneša laikā nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.

5.2. Visi grozījumi un papildus vienošanās pie šī Līguma stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstveidā un abpusējas parakstīšanas brīža, tādējādi kļūstot par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.

5.3. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pircējam, bet viens- Pārdevējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

- Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pircējs: Priekules novada dome Reģ. Nr. 90000031601 Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434 A/S Swedbank, kods HABALV22 Konts: LV30HABA0551018598451 Priekules novada domes priekšsēdētāja __________________ V.Jablonska Z.v. | Pārdevējs: __________________ Reģ. Nr. Adrese: Banka: Konts: ___________________ Z.v. |
| --- | --- |

Pielikums

pie iepirkuma līguma Nr.___________

no ___.___._____.

AUTOMAŠĪNAS

# pieņemšanas-nodošanas akts

Priekulē

2013.gada ___.______________

______________________, reģ.Nr. (vai personas kods) ___________________, adrese: ______________________________, turpmāk tekstā saukta - „Pārdevējs” no vienas puses un Priekules novada dome, reģ.Nr.90000031601, tās priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā saukta - „Pircējs”, no otras puses, abi kopā saukti Puses, saskaņā ar 2013.gada ___.___________ noslēgtā Pirkuma līguma 4.1. punktu, sastādīju šādu aktu, turpmāk tekstā - Akts:

- Puses apliecina, ka Pārdevējs ir pārdevis un nodevis īpašumā  un Pircējs nopircis un pieņēmis īpašumā no  Pārdevēja 1 (vienu) lietotu pasažieru mikroautobusu ________________ (automašīnas marka, modelis) (valsts reģistrācijas Nr. _______, šasijas Nr. ____________________________, krāsa – ________________, izlaiduma gads - _______), turpmāk – Automašīna.

- Kopā ar automašīnu Pārdevējs nodod īpašumā un Pircējs pieņem īpašumā visu automašīnas tehnisko dokumentāciju, tajā skaitā, 1 (vienu) transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību.

- Pircējs ir veicis samaksu par Automašīnu saskaņā ar Līguma 2.punktā minētajiem nosacījumiem (maksājuma uzdevums Nr.___________ no ___.____.2013.) Pārdevēja norādītajā bankas kontā.

- Pārdevējs ir saņēmis samaksu par automašīnu Ls ___________ (____________________________ lati un _____ santīmi) un tam šajā sakarā nav un turpmāk nebūs pretenzijas pret Pircēju.

- Ar šo Aktu Pircējs apstiprina, ka Pārdevēja pārdotās Automašīnas tehniskais stāvoklis, aprīkojums un kvalitāte atbilst Pircēja prasībām. Pircējam nav pretenziju pret Pārdevēju šajā jautājumā.

- Akts ir sastādīts uz vienas lapas, divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks. Katra puse saņem pa vienam eksemplāram.

- Pircējs un Pārdevējs piekrīt visiem Akta noteikumiem un apstiprina, to parakstot.

Automašīnu nodeva:                              		Automašīnu pieņēma:

_________________________ 			Priekules novada dome

Reģ.Nr. (personas kods)				Reģ.Nr.90000031601

Adrese:						Adrese: Saules iela 1,

Priekule, Priekules novads, LV – 3434

Banka:							Banka: AS Swedbank, kods HABALV22

Konts:							Konts: LV30HABA0551018598451

_______________________ /__________/		___________________ /V.Jablonska/

Z.v.							Z.v.